## Slide 1: Komponen-komponen sistem pengaturan
By: Herlambang Setiadi

## Slide 2: Error detektor

## Slide 3: Pengantar
Dalam bahasan ini akan dijelaskan tentang error detektor sebagai salah satu komponen dalam sistem pengaturan : apakah fungsi error detektor, klasifikasi error detektor maupun implementasi rangkaiannya secara fisik dalam sistem pengatur an

## Slide 4: Fungsi
Membandingkan sinyal keluaran sebenarnya atau sinyal keluaran terukur dengan sinyal ma sukan acuan (setpoint)
R(s)
Sensor / Elemen ukur

Kontroler
Plant
+
-
Aktuator
C(s)
C*(s)
E(s)

## Slide 5: Simbol
E = R – C*
atau
+
R
C*
E
-
+
R
E
C*
E : sinyal kesalahan (error)
R : sinyal masukan acuan (setpoint)
C* : sinyal keluaran terukur

## Slide 6: Klasifikasi
Klasifikasi rangkaian error detektor :
Analog
Elektronik
Mekanik
Digital
Error Detektor

## Slide 7: Rangkaian elektronik
Contoh : Summing amplifier + Inverting amplifier
Summing amplifier
Rf
+
-
R1
R2
V1
V2
io
i2
Vo
if
i1
R1 = R2 = Ri
Keluaran :

## Slide 8: Rangkaian elektronik
Summing amplifier + Inverting amplifier
R
+
-
+
-
Inverter Phasa
Summing Amplifier
R
R1
R2
Rf
V1
V2
Vo
R1= R2 = Rf = R ohm
Keluaran :
Vo = V1 – V2
E R C*

## Slide 9: Rangkaian mekanik
Bimetal

## Slide 10: Ringkasan
Pada sistem pengaturan, error detektor berfungsi membandingkan sinyal keluaran sebenarnya atau sinyal keluaran terukur dengan sinyal masukan acuan (setpoint).
Keluaran error detektor adalah sinyal kesalahan atau sinyal error.

## Slide 11: Kontroler

## Slide 12: Pengantar
Kontroler merupakan salah satu komponen dalam sistem pengaturan yang memegang peranan sangat penting.
Kontroler menghasilkan sinyal kontrol sedemikian hingga plant memberikan respon sesuai dengan spesifikasi performansi yang diinginkan.
Pada bagian ini akan dijelaskan secara global tentang kontroler termasuk letak kontroler dalam sistem pengaturan dan klasifikasi kontroler berdasarkan beberapa sudut pandang tertentu.

## Slide 13: Fungsi
Mengolah sinyal umpan balik dan sinyal masukan acuan (setpoint) atau sinyal error mejadi sinyal kontrol.
  Sinyal error : selisih antara sinyal umpan balik yang dapat berupa sinyal keluaran plant sebenarnya atau sinyal keluaran terukur dengan sinyal masukan acuan (setpoint).

## Slide 14: Letak Kontroler (1)
Kontroler terletak pada lintasan umpan maju (feedforward)
disebut sebagai feedforward controller atau direct controller

## Slide 15: Letak Kontroler (2)
2. Kontroler terletak pada lintasan umpan balik (feedback)
disebut sebagai feedback controller

## Slide 16: Letak Kontroler (3)
3. Kontroler diletakkan seri dengan loop tertutup
disebut sebagai model reference controller

## Slide 17: Letak Kontroler (4)
4. Kontroler terletak pada lintasan umpan maju (feedforward), lintasan umpan balik (feedback) dan diletakkan seri dengan loop tertutup.
disebut sebagai model following controller.

## Slide 18: Klasifikasi (1)
Klasifikasi kontroler berdasarkan aksi kontrolnya :
Kontroler P
Kontroler
Kontroler I
Kontroler PI
Kontroler PD
Kontroler PID
Kontroler On / Off

## Slide 19: Kontroler On / Off
Kontroler yang aksi kontrolnya hanya mempunyai dua nilai tertentu, yaitu :
Diagram blok :

## Slide 20: Contoh kontroler on / off
Sistem pengaturan level air pada tangki

## Slide 21: Klasifikasi (2)
Klasifikasi kontroler berdasarkan fungsinya :
Kontroler
Linier
Nonlinier
Algoritmatik
Nonlinier
Linier
Digital
Analog

## Slide 22: Klasifikasi (3)
Klasifikasi kontroler berdasarkan periodenya :
Kontroler
Modern
Kontroler berbasis neural network, GA, Fuzzy, dll
Klasik
Konvensional
Kontroler cerdas
PID
Kompensator

## Slide 23: Klasifikasi (4)
Klasifikasi kontroler berdasarkan sumber daya dan
tipe komponen :
Kontroler elektrik
Kontroler
Kontroler mekanik
Kontroler hidrolik
Kontroler pneumatik

## Slide 24: Contoh kontroler elektrik
Kontroler proporsional elektrik
R
O
R
O
R
i
R
F
e(t)
u(t)
A

## Slide 25: Contoh kontroler mekanik
James Watt Flyball Governor

## Slide 26: Contoh kontroler hidrolik
Kontroler proporsional hidrolik

## Slide 27: Contoh kontroler pneumatik
Kontroler proporsional pneumatik

## Slide 28: Ringkasan
Pada sistem pengaturan, kontroler berfungsi menghasilkan sinyal kontrol
Kontroler dapat diklasifikasikan berdasarkan letaknya dalam sistem pengaturan, fungsinya, periodanya, dan sumber daya (energi) serta tipe komponen yang digunakan.

## Slide 29: Aktuator

## Slide 30: Pengantar
Pada sistem pengaturan, kebanyakan sinyal kontrol yang dihasilkan oleh kotroler tidak cukup kuat dayanya untuk mendrive plan sehingga diperlukan aktuator.
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang aktuator termasuk fungsinya dalam sistem pengaturan dan klasifikasi aktuator berdasarkan daya yang dihasilkan.

## Slide 31: Fungsi
Merupakan komponen penguat dan pengkonversi daya
Menguatkan sinyal kontrol menjadi sinyal baru dengan daya yang besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan oleh plant.

## Slide 32: Klasifikasi
Klasifikasi aktuator berdasarkan daya yang dihasilkan :
Aktuator elektrik
Aktuator
Aktuator mekanik
Aktuator hidrolik
Aktuator pneumatik

## Slide 33: Contoh aktuator elektrik (1)
gambar selenoid
Selenoid
  Mengubah sinyal elektrik menjadi gerakan mekanik, biasanya rectilinear.
  Terdiri dari coil dan plunger (berkedudukan bebas)

## Slide 34: Contoh aktuator elektrik (2)
2. Konverter DC ke DC
  Umumnya disebut dc chopper.
  Diaplikasikan pada rangkaian muatan dengan mengenalkan satu atau lebih thyristor antara rangkaian muatan dan sumber dc.
  Digunakan pada drive-drive dc kecepatan variabel, bertujuan menghilangkan limbah energi dalam bentuk panas yang dihasilkan saat menyalakan dan mengendalikan tahanan.

## Slide 35: Rangkaian Chopper
Vo maupun Io bermuatan positip
Simbol thyristor ditandai dengan lingkaran yang dapat dihidupkan dan dimatikan

## Slide 36: Pengoperasian Chopper
Kemungkinan 1 :

## Slide 37: Pengoperasian Chopper
Kemungkinan 2 :

## Slide 38: Contoh aktuator elektrik (3)
3. Konverter DC ke AC (Inverter)
Contoh : penguat push-pull

## Slide 39: Contoh aktuator mekanik
Motor DC
  Mengubah energi listrik (tegangan) menjadi energi mekanik (putaran)
  Diagram skematik motor dc penguat medan konstan :

## Slide 40: Prinsip kerja motor dc

## Slide 41: Aktuator pneumatik
Mentranslasikan sinyal kontrol menjadi suatu gaya atau torsi yang besar untuk memanipulasi elemen kontrol.
Prinsip kerjanya berdasarkan konsep tekanan.
Biasanya aktuator pneumatik dilengkapi dengan valve kontrol.

## Slide 42: Direct Pneumatic Actuator

## Slide 43: Aktuator hidrolik
Aktuator hidrolik menggunakan fluida yang incompressible
Prinsip kerja :

## Slide 44
Aktuator hidrolik mengubah gaya kecil Fin menjadi gaya yang diperbesar Fout
Tekanan hidrolik :
Gaya yang dihasilkan pada working piston :

## Slide 45: Ringkasan
Pada sistem pengaturan, aktuator berfungsi untuk menguatkan sinyal kontrol yang berasal dari kontroler menjadi sinyal baru dengan daya yang besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan oleh plant.
Berdasarkan daya yang dihasilkan, aktuator dapat diklasifikasikan menjadi aktuator elektrik, aktuator mekanik, aktuator pneumatik dan aktuator hidrolik

## Slide 46: Sensor dan Tranduser

## Slide 47: Pengantar
Pada sistem pengaturan loop tertutup, terkadang bentuk energi dari sinyal keluaran plant tidak sama dengan bentuk energi dari sinyal masukan sehingga tidak dapat dibandingkan, oleh karena itu diperlukan sensor atau tranduser untuk mengubah bentuk energi sinyal keluaran menjadi sama dengan bentuk energi sinyal masukan acuan.
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang sensor dan tranduser termasuk fungsinya dalam sistem pengaturan dan klasifikasi tranduser dan sensor berdasarkan bentuk energi sinyal terukur.

## Slide 48: Fungsi
Tranduser mentransformasikan suatu sinyal dari bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi yang lain atau dari besaran fisik yang satu menjadi besaran fisik yang lain.
Keluaran tranduser : sinyal listrik (arus, tegangan, resistansi, kapasitansi atau frekuensi)
Pada dasarnya sensor juga merupakan tranduser. Yang membedakan antara sensor dengan tranduser adalah aplikasi dan penggunaannya.

## Slide 49: Letak sensor / tranduser

## Slide 50: Respon sensor / tranduser
Bisa berupa sistem orde pertama atau orde kedua.
Pada umumnya tranduser atau sensor merupakan sistem orde pertama, maka :
C*(s) dan C(s) : masukan dan keluaran tranduser ,
K : Gain dan t : konstanta waktu tranduser atau
sensor

## Slide 51
Jika konstanta waktu tranduser lebih cepat daripada konstanta waktu plant (t << ) maka konstanta waktu tranduser bisa diabaikan.
Sehingga :
Contoh : tachogenerator (tranduser kecepatan)

## Slide 52: Spesifikasi teknis
Menyatakan seberapa baik korelasi antara masukan dan keluaran tranduser atau sensor
Spesifikasi teknis terdiri dari :
1. Akurasi
2. Sensitifitas
3. Resolusi
4. Hysterisis
5. Repeatability

## Slide 53: Spesifikasi dinamik
Menyatakan seberapa cepat perubahan keluaran yang terjadi terhadap perubahan masukan
Spesifikasi dinamik terdiri dari :
1. Rise time
2. Time konstan
3. Dead time
4. Respon frekuensi
5. Parameter orde kedua : rasio peredaman,
frekuensi natural, settling time, dan maksimum
overshoot.

## Slide 54: Klasifikasi
Berdasarkan bentuk energi/besaran sinyal masukan, tranduser/sensor dalam sistem pengaturan umumnya dapat diklasifikasikan menjadi :
Tranduser atau sensor mekanik
  sensor perpindahan, lokasi atau posisi, sensor level, dan sensor gerakan
  banyak digunakan pada sistem servomekanik
Tranduser atau sensor temperatur
  banyak digunakan pada sistem pengaturan proses.

## Slide 55: Contoh sensor perpindahan (1) :
1. Potensiometer linier
  mengubah gerakan linier ke dalam suatu resistansi variabel yang bisa diubah langsung ke sinyal tegangan dan/atau arus.
Rt
R1
V out
V in

## Slide 56: Contoh sensor perpindahan (2) :
2. Potensiometer rotary
  mengubah gerakan anguler ke dalam suatu resistansi variabel yang bisa diubah langsung ke sinyal tegangan dan/atau arus.

## Slide 57
  Penggunaan potensiometer rotary pada sistem
  pengaturan posisi motor DC

## Slide 58
  Penggunaan potensiometer rotary pada sistem
  pengaturan posisi motor AC 2 fase

## Slide 59: Contoh sensor perpindahan (3) :
3. Sensor kapasitif
  mengubah perubahan kapasitansi menjadi sinyal arus atau tegangan.
K : konstanta dielekrik, 0 : permitivitas = 8,85 pF/m,
A : luas penampang plat, d : adalah jarak antar-plat

## Slide 60: Contoh sensor perpindahan (4) :
4. Sensor induktif
  Jika sebuah inti (core) permeable dimasukkan ke dalam suatu induktor, maka induktansi terkait akan naik.
  Tiap posisi baru dari inti menghasilkan induktansi yang berbeda
  Gabungan antara induktor dan movable core tersebut dapat digunakan sebagai sensor perpindahan.

## Slide 61: Contoh sensor level (1):
1. Pelampung
  Pelampung ini dihubungkan oleh linkage (penghubung) ke sistem pengukuran perpindahan sekunder seperti potensiometer

## Slide 62: Contoh sensor level (2) :
2. Ultrasonik
  Ada 2 teknik untuk mengukur level dengan menggunakan refleksi ultrasonik, yaitu :
  teknik eksternal : untuk solid/liquid material
  teknik internal : untuk liquid material
eksternal
internal

## Slide 63: Contoh sensor kecepatan :
Tachometer
  Tranduser yang digunakan untuk mengubah sinyal kecepatan menjadi sinyal tegangan.
Penggunaan tachometer pada sistem pengaturan kecepa tan motor DC

## Slide 64: Contoh sensor temperatur (1) :
1. Bimetal
  Sensor yang mengubah perubahan nilai temperatur menjadi energi mekanik.
  Terdiri dari dua metal berbeda dengan koefisien ekspansi termal berbeda yang dilekatkan menjadi satu.
  Koefisien ekspansi termal yang tidak sama pada kedua metal akan mengakibatkan keping bimetal melengkung.

## Slide 65
Rangkaian mekanik bimetal

## Slide 66: Contoh sensor temperatur (2) :
2. Resistance Temperatur Detektor (RTD)
  Tranduser yang mengubah perubahan nilai temperatur menjadi nilai resistansi pada suatu logam.

## Slide 67
  Hubungan antara temperatur dan resistansi :
  R (T) = R (To) [1+α1 ΔT+ α2 (ΔT)²]
  Jika T << , maka :
  R (T) = R (To) [1+αoΔT]
   positive temperature coefficient (PTC)

## Slide 68: Contoh sensor temperatur (3) :
3. Thermistor
  Tranduser yang mengubah perubahan nilai temperatur menjadi nilai resistansi pada suatu semikonduktor.

## Slide 69
  Hubungan antara temperatur dan resistansi :
   negative temperature coefficient (NTC)

## Slide 70: Contoh sensor temperatur (4) :
4. Termokopel
  Tranduser yang mengubah perubahan nilai temperatur menjadi emf

## Slide 71
  Tipe-tipe termokopel
Tipe | Material | Range normal
J | Iron-constantan | -190oC s/d 760oC
T | Copper-constantan | -200oC s/d 371oC
K | Chromel-alumel | -190oC s/d 1260oC
E | Chromel-constantan | -100oC s/d 1260oC
S | 90% Platinum + 10% rhodium-platinum | 0oC s/d 1482oC
R | 87% platinum + 13% rhodium-platinum | 0oC s/d 1482oC

## Slide 72: Ringkasan
Pada sistem pengaturan, sensor atau tranduser mengubah bentuk energi sinyal keluaran dari plant menjadi sama dengan bentuk energi sinyal masukan acuan.
Sensor mekanik banyak digunakan pada sistem servomekanik dan sensor temperatur banyak digunakan pada sistem pengaturan proses.

## Slide 76
Terimakasih